振动故障诊断要点汇总

一、转子不平衡

| 转子质量偏心的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 1× | 稳定 | 径向 | 稳定 | 椭圆 | 正进动 | 不变 | 不变 |
| 转子质量偏心振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 明显 | 不明显 | 不变 | 不变 | 不变 | 低速时振动趋于零 |
| 转子质量偏心的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 结构不合理,制造误差大,材质不均匀,动平衡等级低 | 转子上零件安装错位 | 转子结垢 | 转子上零件配合松动 |
| 转子部件缺损的振动特征 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 1× |  | 突大后稳定 | 径向 | 突变后稳定 | 椭圆 | 正进动 | 突变后稳定 |
| 转子部件缺损振动随敏感参数变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 明显 | 不明显 | 不变 | 不变 | 不变 | 振幅突然增加 |
| 转子部件缺损的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 结构不合理,制造误差大,材质不均匀 | 转子有较大预负荷 | 1.超速,超负荷运行2.零件局部损坏脱落 | 转子腐蚀疲劳,应力集中 |

二、转子弯曲

| 转子弓形弯曲的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 1× | 2× | 稳定 | 径向、轴向 | 稳定 | 椭圆 | 正进动 | 矢量起始点大，随运行继续增大 |
| 转子弓形弯曲振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 明显 | 不明显 | 不变 | 不变 | 不变 | 1） 升速时，低速时振动幅值就大； 2） 刚性转子两端相位差180度； |
| 转子弓形弯曲的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 结构不合理, 制造误差大,材质不均匀 | 1. 转子存放不当, 永久变形2. 轴承安装错位, 预负荷大 | 高速, 高温机器, 停车后未及时盘车 | 转子热稳定性差,长期运行自然弯曲 |
| 转子临时性弯曲的振动特征 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 1× |  | 稳定 | 径向、轴向 | 稳定 | 椭圆 | 正进动 | 升速矢量时增大，稳定后减小 |
| 转子临时性弯曲振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 明显 | 不明显 | 不变 | 不变 | 不变 | 升速过程振幅大，常不能正常启动 |
| 转子临时性弯曲的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 结构不合理,制造误差大,材质不均匀 | 转子预负荷较大 | 升速过快,加载太大 | 转子稳定性差 |

三、转子不对中

| 转子不对中的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 2× 1× | 3× | 稳定 | 径向、轴向 | 较稳定 | 双环椭圆 | 正进动 | 不变 |
| 转子不对中振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 不明显 | 明显 | 有影响 | 有影响 | 有影响 | 1） 转子轴向值就大 2） 联轴器相临轴承处振动大3） 振动随负荷增加而增大4） 对环境温度变化敏感 |
| 转子不对中的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 热膨胀量不够, 对中值误差较大 | 1.安装精度未达到技术要求2.热态不对中考虑不足 | 1.超负荷运行 2.保温不良,轴系各部热变形不同 | 1.基础沉降不匀,对中又差2.环境温度变化大,机器热变形不同 |

四、油膜涡动

| 油膜涡动的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| ≤0.5× | 1× | 较稳定 | 径向 | 稳定 | 双环椭圆 | 正进动 | 改变 |
| 油膜涡动振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 明显 | 不明显 | 明显 | 不变 | 不变 | 涡动频率随工作角频率升降，保持ω≤（1/2）Ω |
| 油膜涡动的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 轴承设计或制造不合理 | 1. 轴承间隙不当 2. 轴承壳体配合过盈不足 3. 轴瓦参数不当 | 1.润滑油不良 2.油温或油压不当 | 轴承磨损,疲劳损伤,腐蚀及气蚀等 |

五、油膜振荡

| 油膜振荡的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| <0.5×; 0.42~0.48× | 组合频率 | 不稳定 | 径向 | 不稳定突变 | 扩散不规则 | 正进动 | 改变 |
| 油膜振荡振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随油压 | 其它识别方法 |
| 振动发生后，升高转速，振动不变 | 不明显 | 明显 | 不变 | 明显 | 1.工作角频率≥2ωn时突发振动 2.振动强烈,有低沉吼叫 3.振荡前有涡动 4.振动异常,非线性特征 |
| 油膜振荡的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 轴承设计或制造不合理 | 1.轴承间隙不当2. 轴承壳体配合过盈不足3.轴瓦参数不当 | 1.润滑油不良2.油温或油压不当 | 轴承磨损,疲劳损伤, 腐蚀及气蚀等 |

注: 1) ω-涡动频率 2) Ω-转子旋转频率 3) ωn-转子临界转速

六.密封和间隙动力失稳

| 密封和间隙动力失稳的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| <0.5×的次谐波 | 1×,(1/n)×及n× | 不稳,强烈振动 | 径向 | 不稳定 | 紊乱,扩散 | 正进动 | 突变 |
| 密封和间隙动力失稳振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 在某值失稳 | 很敏感 | 明显改变 | 不变 | 有影响 | 1.分数谐波及组合频率 2.工作转速到达某值突然振动 |
| 密封和间隙动力失稳振动的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 制造误差造成密封或叶轮在内腔的间隙不均匀 | 转子或密封安装不当 | 操作不当,升降速过快,升降压过猛,超负荷运行 | 转轴弯曲或轴承磨损产生偏隙 |

七.旋转分离

| 旋转分离的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| ωs及(Ω-ωs) 的成对谐波 | 组合频率 | 振幅大幅度波动 | 径向、轴向 | 不稳定 | 杂乱 | 正进动 | 突变 |
| 旋转分离振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 明显 | 很明显 | 不变 | 很明显 | 变化 | 1.机器出口压力波动大2.机器入口气体压力及流量波动 |
| 旋转分离的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 各级流道设计不匹配 | 1. 入口过滤器堵塞2. 叶轮或气流流道堵塞 | 工作介质流量调整不当, 工艺参数不匹配 | 气体入口或流道异物堵塞 |
| 旋转分离与油膜振荡的区别 |
| 区别内容 | 旋转失速 | 油膜振荡 |
| 振动特征频率与工作转速 | 振动特征频率随工作转速而变 | 油膜振荡后,频率不随工作转速变化 |
| 振动特征频率与机器入口流量压力脉动频率 | 振动强烈程度随流量而变与工作流速频率相等 | 振动强烈程度不随流量而变与转子固有频率相近 |

注:ωs≈0.5 Ω为旋转分离角频率.

八.转子支撑系统联接松动

| 转子支撑系统联接松动的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 基频及分数谐波 | 2×,3 ×… | 不稳,工作转速到达某值时,振幅突然增大或减小 | 松动方向振动大 | 不稳定 | 紊乱 | 正进动 | 变动 |
| 转子支撑系统联接松动振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 很敏感 | 敏感 | 不变 | 不变 | 不变 | 非线性振动特征 |
| 转子支撑系统联接松动的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 配合尺寸加工误差大,改变了设计要求的配合性质 | 支撑系统配合间隙过大或紧固不良 | 超负荷运行 | 支撑系统配合性质改变, 机壳或基础变形,螺栓松动 |

九.转子与静止件摩擦

| 转子与静止件径向摩擦的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 高次谐波低次谐波组合谐波 | 1× | 不稳 | 径向 | 1. 连续摩擦:反向位移,跳动,突变 2. 局部摩擦:反向位移 | 1. 连续摩擦:扩散 2. 局部摩擦:紊乱 | 1. 连续摩擦:反进动 2.局部摩擦:正进动 | 突变 |
| 转子与静止件径向摩擦随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 不明显 | 不明显 | 不变 | 不变 | 不变 | 时域波形严重削波 |
| 转子与静止件径向摩擦的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 转子与静止件(轴承,密封, 隔板)的间隙不当 | 1.转子与定子偏心2.转子对中不良3.转子动挠度大 | 1.热膨胀严重不均匀2.转子位移 | 基础或壳体变形大 |

十.转轴横向裂纹

| 转轴横向裂纹的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 半临界点的2× | 2×,3×等高频谐波 | 不稳 | 径向, 轴向 | 不规则 | 双椭圆或不规则 | 正进动 | 改变 |
| 转轴横向裂纹振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 变化 | 不规则 | 不变 | 不变 | 不变 | 1.非线性振动 2.过半临界时2×谐波有共振峰 |
| 转轴横向裂纹振动的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 材质不良, 应力集中 | 未能发现潜在裂纹 | 频繁启动,升速过快,升压过猛,转子长期受交变力 | 转轴产生疲劳裂纹 |

十一.喘振

| 喘振的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| 超低频0.5-20Hz | 1× | 不稳 | 径向 | 不稳 | 紊乱 | 正进动 | 突变 |
| 喘振随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 改变 | 改变 | 改变 | 明显改变 | 明显改变 | 1.振动剧烈 2.出口压力和进口流量波动大 3.噪声大,低沉吼叫,声音异常 |
| 喘振的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 设计或制造不当,实际流量小于喘振流量,压缩机工作点离防喘振线太近 | 1.入口过滤器或级间冷却器堵塞2.叶轮流道或气体流道堵塞 | 1.压缩机实际运行流量小于喘振流量2.压缩机出口压力低于管网压力3.气源不足,进气压力过低,进气温度或气体相对分子质量变化大,转速变化太快及升压速度过快 | 1.管道阻力增大2.管网阻力增大3.管路逆止阀失灵 |

十二.转子过盈配合件过盈不足

| 转子过盈配合件过盈不足的振动特征 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 特征频率 | 常伴频率 | 振动稳定性 | 振动方向 | 相位特征 | 轴心轨迹 | 进动方向 | 矢量区域 |
| <1×次谐波 | 1× | 不稳 | 径向 | 杂乱 | 不稳定 | 正进动 | 改变 |
| 转子过盈配合件过盈不足振动随敏感参数的变化 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 随转速 | 随负荷 | 随油温 | 随流量 | 随压力 | 其它识别方法 |
| 有变化 | 有变化 | 不变 | 不变 | 不变 | 1.转子失稳涡动频率ωt >ωn 2.振动大小与转子不平衡成正比 |
| 转子过盈配合件过盈不足的故障原因 |
| 故障来源 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 设计、制造 | 安装、维修 | 运行、操作 | 机器劣化 |
| 主要原因 | 转轴与旋转体配合面过盈不足 | 1.转子多次拆卸,破坏了原有配合性质 | 超转速, 超负荷运行 | 配合件蠕变 |
|  |  | 2.组装方法不当 |  |  |